## Slide 1: Jetson TX2, OpenCV를 활용한 블랙박스 (DashCam)
비트교육센터
딥러닝 기반 영상인식 개발 전문가 과정
김성준
이인석

## Slide 2: 1 Jetson TX2 개발 환경 설정 2 블랙박스 설계 3 프로그램 동작 테스트 4 업데이트 방향 5. 소스코드

## Slide 3: Jetson TX2 개발 환경 설정
01
리눅스 머신에 Nvidia SDK manager 설치
Nvidia SDK manager 로그인
TX2 타겟 하드웨어 지정
Image 가 티켓 보드이 Flash될 준비가 되면 Jetson 보드를 리눅스 머신에 연결
Jetson 보드를 리커버리 모드로 실행
Manual Setup 옵션으로 지정한 뒤 Flash
Jetson 보드에 Flash되면 리눅스 설치
Nvidia SDK manager 화면에 Jetson 보드에 설치할 구성요소를 위해 Jetson 보드에 지정한 username 과 password를 입력 후 install

## Slide 4: 블랙박스 설계
02
1. Jetson TX2 onboard camera로 동영상 촬영
Pipeline 설정, 화면 크기, FPS 설정
VideoCaputre 함수 이용
Mat frame; 으로 영상 띄움
2. 30분 주기로 영상 분할 저장
촬영 시작 시각과 영상 촬영이 진행됨에 따라 변하는 시간으로 시간 계산
VideoWriter 함수로 비디오 저장
비디오 이름은 촬영시작 시간으로 저장.
3 . 영상에 현재 시간 put text
putText 함수 이용 현재 시간을 화면(frame)에 띄움
4. 과거 영상 제거
현재 저장된 파일의 개수와 목록(이름을 읽어서 원하는 개수로 조절.
Remove 함수 이용 파일 삭제.

## Slide 5: 프로그램 동작 테스트
03
상세 가이드
본문 내용의 글꼴 크기
화면에서의 가독성을 고려하여 최소 10pt로 권장합니다. (현재 12pt)
캡션으로 사용하는 경우 등 상황에 따라 10pt 미만으로 사용하실 수 있습니다.
본문 내용의 줄간격
1.15배를 권장합니다.
본문 내용의 글자간격
좁게 0.2pt를 권장합니다.

## Slide 6: 업데이트 방향
04
센서 감지, 자동 녹화 시작
센서를 감지해 움직임이 있을 때 자동으로 촬영을 시작하는 기능
동영상 용량 크기 최적화 하기
확장자,코덱 등. 적절한 용량크기로 저장하기
소리 녹음 기능 추가

## Slide 7: 소스코드
05
개발자 블로그 주소
https://94kimseongjun.tistory.com/106
깃허브 주소
https://github.com/94Kimseongjun/DashCam.git

## Slide 8: 감사합니다